## Slide 1
Sieć czujników zbliżeniowych z bezprzewodową transmisją wyników
Autor: Filip Socha
Praca dyplomowa inżynierska
Promotor: dr inż. Vitomir Djaja-Jośko

## Slide 2: Cel pracy Założenia projektowe Architektura systemu Projekt obwodu drukowanego Oprogramowanie Badania Podsumowanie
Plan prezentacji

## Slide 3: opracowanie systemu do wykrywania obecności osób starszych w pomieszczeniu zaprojektowanie i montaż obwodu drukowanego z laserowym czujnikiem odległości zastosowanie bezprzewodowej transmisji wyników stworzenie aplikacji okienkowej na PC
Cel pracy

## Slide 4
wykrywanie ruchu w pomieszczeniu i transmisja danych do komputera PC
możliwość obsługi trzech układów z czujnikami odległości
zastosowanie modułu BLE w układzie
wykorzystanie układu pośredniczącego Raspberry Pi w transmisji pakietów
wyświetlenie i zapis danych w aplikacji okienkowej
2. Założenia projektowe

## Slide 5
3. Architektura systemu
Schemat blokowy połączeń
Minikomputer Raspberry Pi 4B

## Slide 6
Schemat blokowy opracowanego układu

## Slide 7
Podzespoły:
mikrokontroler MSP430FR2155TRHA
moduł Bluetooth BL654
moduł czujnika odległości VL53L1X
2 stabilizatory LP5912
złącze Micro USB
4 złącza:
          P_BL
          P_RX_TX
          P_MSP
          P_UART
4. Projekt obwodu drukowanego

## Slide 8
opracowania schematów układu i połączeń między elementami
zaprojektowania obwodu drukowanego
Środowisko programowe – Altium Designer
Program wykorzystano do:

## Slide 9
Schemat połączeń mikrokontrolera

## Slide 10
Schematy połączeń modułu czujnika, złącza micro USB i stabilizatorów

## Slide 11
Schemat połączeń modułu BLE

## Slide 12
Schematy połączeń oscylatora, diod LED i 2 złączy

## Slide 13
Zaprojektowany obwód drukowany

## Slide 14
Montaż elementów układu
Końcowy wygląd opracowanego obwodu drukowanego
Etapy:
montaż z wykorzystaniem pasty lutowniczej i pieca
montaż przy pomocy lutownicy

## Slide 15
program sterujący pracą mikrokontrolera
program działający na Raspberry Pi
aplikacja okienkowa na PC
5. Oprogramowanie
Code Composer Studio V10
VS Code
PyCharm 2020.2.3
Środowiska programowe:

## Slide 16
Schemat blokowy
programu mikrokontrolera

## Slide 17
Zadania aplikacji:
wyświetlenie czasu wykrycia ruchu w pomieszczeniu
zapisanie uzyskanych wyników
Aplikacja okienkowa na PC

## Slide 18: Widok okna aplikacji po uruchomieniu programu

## Slide 19: Widok okna aplikacji po wykryciu ruchu

## Slide 20: Okno Saved logs aplikacji

## Slide 21
Zakres badań:
analiza poboru prądu
wyznaczenie rozrzutu i dokładności pomiaru odległości
weryfikacja zakresu kątów w jakim działa czujnik
6. Badania

## Slide 22
Badanie poboru energii układu
Schemat układu do pomiaru prądu

## Slide 23
Przeprowadzono łącznie trzy testy, które pokazały, jak zmienia się zużycie prądu, gdy:
nie został wykryty obiekt w zasięgu czujnika podczas całego trwania testu
umieszczono obiekt w zasięgu czujnika podczas całego trwania testu
umieszczono chwilowo obiekt w zasięgu czujnika podczas całego trwania testu

## Slide 24
Przebieg poboru prądu z chwilową transmisją BLE
Przebieg poboru prądu bez transmisji BLE
Przebieg poboru prądu z transmisją BLE

## Slide 25
Badania przeprowadzono dla dwóch trybów pracy czujnika:
short mode
long mode
w zależności od:
odległości od modułu
koloru ubioru osoby (biała, czarna i kolorowa koszulka)
pory dnia (dzień i noc)
Badanie rozrzutu i dokładności pomiaru odległości

## Slide 26
Dla trybu short mode ustawiono odstęp czasowy równy 150 ms pomiędzy kolejnymi pomiarami odległości. Były one wykonywane przez okres 60 s.
Wykonano 6 testów dla każdej z trzech koszulek, o dwóch różnych porach dnia.
We wszystkich testach badana odległość od czujnika była zmieniana co 0,5 m w zakresie od 0,5 m do 2 m.
Badanie w trybie short mode

## Slide 27
Wykres średniego błędu pomiaru od rzeczywistej odległości od czujnika

## Slide 28
Dla trybu long mode wybrano odstęp czasowy równy 250ms pomiędzy kolejnymi pomiarami odległości. Wykonywano pomiary przez okres 90 s.
Wykonano 6 testów dla każdej z trzech koszulek, o dwóch różnych porach dnia.
We wszystkich testach badana odległość od czujnika była zmieniana co 0,5 m w zakresie od 0,5 m do 4 m.
Badanie w trybie long mode

## Slide 29
Wykres średniego błędu pomiaru od rzeczywistej odległości od czujnika

## Slide 30
Wykonano 9 testów dla różnych kątów ustawienia obiektu względem czujnika.
Każdy test zrealizowano w odległości 1 m od sensora i trwał on 60 s.
Odstęp czasowy równy 250ms pomiędzy kolejnymi pomiarami odległości.
Badanie zakresu pomiaru czujnika

## Slide 31
Maksymalny uzyskany kąt od osi sensora pod jakim obiekt jest wykrywany wyniósł 13,5°, co składa się na zakres pola widzenia o kącie 27°.
Wyniki pomiarów dla różnych kątów

## Slide 32: Cel pracy został w pełni osiągnięty.
Wybrane osiągnięcia:
wykrywanie ruchu w pomieszczeniu i transmisja danych do komputera PC
możliwość obsługi trzech układów z czujnikami odległości
wyświetlenie i zapis danych w aplikacji okienkowej
7. Podsumowanie

## Slide 33: Perspektywa rozbudowy systemu
obsługa większej liczby urządzeń przez aplikację okienkową
zastosowanie baterii w układzie